Biztonsági adatlap

# A 91/155/EGK-nek megfelelően

1.Termék- és cégmegjelölés

A termék megnevezése: 	Üveg tisztító 490 000 158 00

A gyártó adatai:

RIFAG Logistic GmbH

Voithstr. 7

D-89079 Ulm

Tel.: +49 731 9469-800

Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

Tel.: 06-80-20-11-99 / +36 1 476 64 64 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

éjjel-nappal hívható)

2. Összetétel / alkotórészekre vonatkozó adatok:

| CAS-szám Leírás Súly-% R tétel jele | 64-17-5 Ethanol 5-10 11 F | 5131-66-8 (3-Butoxy)-2-propanol 1-5 36 Xi | 1336-21-6 Ammoniaklösung < 0,1 34-50 C, N | 126-92-1 Anionos Tenside 1-5 36/38 Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS-szám Leírás Súly-% R tétel jele | 24938-91-8 Nemionos Tenside < 0,5 22-41 Xn |  |  |  |

3. Lehetséges veszélyek:

Nem ismeretesek

4. Elsősegély nyújtási intézkedések

Belélegzés esetén:  			n.a. (nem alkalmazható)

Szemmel való érintkezés esetén: 	Bő vízzel 15 percig alaposan öblítsen, ha szükséges, keressen fel orvost!

Bőrrel való érintkezés esetén:	Vízzel lemosni.

Lenyelés esetén: 	Szájat kiöblíteni és egy pohár vizet inni. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén orvost keressen fel és vigye magával a biztonságtechnikai adatlapot

5. Tűzoltási intézkedések:

Alkalmas oltószerek: Víz, széndioxid, Por, hab

## Az anyag, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok által fellépő különös veszélyek

Az anyag nem gyúlékony. Tűz esetén gyúlékony gázok nem keletkeznek

## Tűzoltás esetén alkalmazandó különleges védőfelszerelés

A tűz mértékétől függően szellőzés független légzőkészülék.

Egyéb utalás: A kontaminált oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

6. Véletlen anyagkilépés esetén alkalmazandó intézkedések

Személyekre vonatkozó elővigyázatossági intézkedések:

Szemkontaktus kerülendő. Vigyázat, csúszásveszély!

## Környezetvédelmi intézkedések

Nagyobb anyagmennyiség kiömlése után a kiömlött anyagot meg kell fékezni. Nem szabad hígítás nélkül a csatornarendszerbe engedni. A vízbe, talajvízbe, illetve talajba kerülést kerülni kell.

### Tisztítási eljárások

Folyadékkötő anyaggal (pl. univerzális kötőanyaggal) fel kell szedni, és a 13. pontban leírtak szerint el kell távolítani. Vízzel hígítható. A maradékot igen bő vízzel kell lemosni.

7. Kezelés és raktározás

Kezelés:		Különleges intézkedések nem szükségesek

Raktározás: 	A terméket csak eredeti csomagolásban, zárt állapotban szabad raktározni.   A polc rozsdamentes acélból vagy műanyag bevonattal készült legyen.

8. Az anyagok káros hatásának korlátozása és személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges

Kézvédelem:		Pihenőidő előtt és munkavégzés után kézmosás ajánlott. Neopren vagy nitril gumikesztyű. Áteresztési idő 2 óra.

Szemvédő:		Védőszemüveg oldalvédelemmel.

Testvédelem:		Nagyüzemi felhasználás esetén gumírozott védőruha, a folyadékkal átitatott le kell cserélni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: 	Folyékony

Szín:			kék

Szag: 			Frisch

Fagyáspont:    		-10℃

Nyomás:  ca 25hPa(20℃)

Forráspont (ºC-ban):	85

Oldhatóság vízben: oldódik

Oldhatóság más oldószerben: Glykol, Alkohol

Ph érték 1,4

Sűrűség: 0,99kg/l

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő feltételek:	Nem ismeretesek Normál esetben stabil

Kerülendő anyagok:	Nem ismeretesek

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

Lenyelés, LD 50 patkány orális (mg/kg) 		>2000 mg/kg

Egyéb nem ismeretes

Krónikus toxicitás:		Nem ismeretes

12. Környezetvédelmi  adatok

Perzisztencia és lebonthatóság:	A benne lévő tenzidek kevesebb mint 48 óra alatt 8% biológiailag lebomlanak.

Vízi toxicitás:	halakra vonatkozóan: LC50: <1000 mg/l

Nem szabad hígítás nélkül a csatornarendszerbe engedni. A vízbe, talajvízbe, illetve talajba kerülést kerülni kell.

Ökotoxicitás:	Nem ismeretes

Szakszerű kezelés és használat esetén környezetvédelmi probléma nem várható.

13. Hulladékkezelési utasítások

Az anyagmaradékokat lehetőség szerint rendeltetésszerűen fel kell használni.

A csomagolóanyagot csak teljesen kiürített állapotban szabad a hulladék-újrafelhasználásnak beszolgáltatni.  EAK száma: 07 06 01

14. Szállításra vonatkozó információk

Általános adatok: 	A szállítási rendelet értelmében nem tartozik a veszélyes anyagok közé.

15. Előírások

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet inkl. EK irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) szerinti jelölés

Veszélyszimbólum:		Nem szükséges

Veszélyes összetevők: Ethanol <10%

Vízveszélyeztetési osztály:	2 vizekre veszélyes önbesorolás a VwVwS szerint

Gyermek kezébe ne kerüljön.

15. Egyéb adatok

# Magyarázat

n.h: nem hatályos/nem használható

n.a. : nincs adat

MAK: maximális munkahelyi koncentráció

TRK: műszaki iránykoncentráció / BAT : biológiai munkahely tolerancia

VbF-éghető folyadékokról szóló rendelet / TRbF: éghető folyadékok műszaki szabályzata

WGK = vízveszélyességi osztály

WGK3= vizekre nagyon veszélyes WGK2=vizekre veszélyes WKG1=vizekre enyhén veszélyes

VOC-CH= Volatile organic compounds (szökő szerves kötések (VOCV))

AOX= adszorbeáló szerves halogénkötések

Jelen adatok a terméket a szükséges biztonsági előírások tekintetében hivatottak leírni, nem arra szolgálnak, hogy egy bizonyos tulajdonságot garantáljanak. Az adatok ismereteink mostani állásán alapszanak.

Szavatosság kizárva.