EK-biztonsági adatlap az EK 91/155/EGK iránymutatása szerint

Nyomtatási időpont: 2008. május 23.	átdolgozva: 2007. május 22.

- Termék- és cégmegjelölés

## Termék megnevezése:	 Cink Spray  490 000 389 00

Gyártó:	Rifag Logistic GmbH

Voithstr. 7

D-89079 Ulm

Telefon:	0731-94690-800		Fax: 0731-94690-863

Vészhívószám:	09366-9071-0

Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

Tel.: 06-80-20-11-99 / +36 1 476 64 64 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

éjjel-nappal hívható)

- Összetétel/összetevők leírása

Kémiai összetétel: Alumínium spray, organikus töltőanyaggal

Hajtógáz:

Veszélyes alkotóelemek:

| CAS-szám | Leírás | Súly-% | Jele | R-tétel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Propan/Butan 30 | 45 F+ 12 | Propan/Butan 30 | 45 F+ 12 |
| 67-64-1 | Aceton | 26-33 | F,Xi | 11,36,66,67 |
| 1330-20-7 | Xylen, Isomerengemisch | 3-6 | Xn | 10,20/21,38 |
| 64742-95-6 | Ásványolaj, származék | <10 | Xn, N | 10, 37, 51/53, 65, 66, |

- Lehetséges veszélyek

Nagyon gyúlékony. Használat során robbanásveszély és nagyon gyúlékony gőz-légkeverék képződése léphet fel. Az egészégre veszélyes, lenyelés, belégzés esetén károsíthatja a tüdőt. Irritatív. Bőrizgató hatású. A környezetre veszélyes. Vízi organizmusokra mérgező, maradandóan káros hatása lehet a vizekre. A keletkező gázok álmosságot és kábultságot okozhatnak.

- Elsősegélynyújtási intézkedések

Belélegzés esetén: friss levegő, esetleg lélegeztetés.

Szemmel való érintkezés esetén: a nyitott szemet bő vízzel kell kiöblíteni, és orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: szappanos vízzel kell lemosni, majd bekrémezni.

Lenyelés esetén: nem szabad a hányást erőltetni, orvoshoz kell fordulni.

- Tűzoltási intézkedések

Oltóanyag: szén-dioxid, hab, poroltószer.

A kifolyt anyagot nem szabad tiszta vízsugárral oltani.

Tűz esetén az ép dobozokat azonnal el kell távolítani a veszélyes területről, esetleg vízzel kell hűteni őket. Vigyázat repedésveszély!

- Véletlen anyagkilépés esetén alkalmazandó intézkedések

A rosszul záródó dobozokat ki kell válogatni, majd a „Hulladékkezelési utasítások” címszó alatt leírtak szerint kell eltávolítani.

- Kezelés és tárolás

Kezelés: Csak jól szellőztethető helyen szabad felhasználni. Gyulladást okozó forrásoktól távol tartandó – dohányozni tilos.

Tárolás: Napfénytől védett helyen tárolandó, a gépkocsiban nem szabad hordozni. A TRG* 300 (*nyomás alatt tárolt gázokra vonatkozó szabályzat), aeroszolokra vonatkozó előírásait be kell tartani. Csak jól szellőző helységben szabad tárolni. A tárolási hőmérséklet soha ne legyen 50˚C felett!

- Robbanásvédelem és személyi védőfelszerelés

Propán-butánt (MAK-érték: 1000ppm), aceton (MAK-érték: 500ppm),

Solvent Naphta (MAK 50 ppm), Xylen (MAK 100 ppm).

Légzésvédő: rosszul szellőztethető térben történő használat esetén.

Védőszemüveg: Igen kell

Bőrvédelem: Alkalmas védőkesztyű.

Testvédelem: Munka után és szünet előtt szappannal mosson kezet! Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

- Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma:	 Aerosol

Szín:	 Szürke

Szag:	Jellegzetes a hordóanyag miatt.

Állapotváltozás:	na

Gyulladási pont:	na

Gyulladási hőmérséklet:	>250℃

Robbanási határ:	alsó: 1,0 %	felső: nem megállapított

Gőznyomás (bar):	20˚C:3,5	50˚C: 7,0

Sűrűség 20˚C-on (g/ml):	0,72

Oldódás 20˚C-on:	vízben oldhatatlan

PH-érték 20˚C-on:	 na

Viszkozitás 20˚C-on:	na

Egyéb adatok:	-.-

- Stabilitás és reakcióképesség

Termikus bomlástermékek:

Előírásnak megfelelő használat esetén nem keletkeznek.

Veszélyes bomlástermékek:

Előírásnak megfelelő használat esetén nem keletkeznek.

Veszélyes reakciók:

50˚C feletti hőmérséklet esetén a dobozok megrepedhetnek.

- Toxikológiai adatok

Tartalmaz:

acetont (MAK-érték: 500ppm),

Solvent Naphta (MAK 50 ppm),

Xylen (MAK 100 ppm).

Belégzése egészségre veszélyes

Az oldószer- és hajtógázpára belégzése narkotikus tüneteket okozhat. A készítésről toxikus tulajdonságok nem ismeretesek.

- Környezetvédelmi adatok

Vízi veszélyességi fokozat (WGK): 2 (saját becslés)

Vízszennyező. Lefolyóba vagy nyílt vízbe nem szabad beleengedni.

- Hulladékkezelési utasítások

A helyi és hatósági előírásokat kérjük, vegye figyelembe. A részben kiürített sprayflakonokat a veszélyeshulladék-gyűjtőkbe kell juttatni.

A nem teljesen kiürített sprayflakonok:

Hulladékkulcsszám: 16 05 04  veszélyes anyagot tartalmazó gáz nyomótartályban

- Szállítási előírások

GGVSE/ADR/RID:

Megnevezés:	nyomógáz-csomagolás

UN-szám:	osztály: 2	osztályzókód: 5 F

Korlátolt mennyiség:	veszélyességi cédula: 2,1

GGVSee=IMGD:

Megnevezés:	aeroszolok

UN-szám:	osztály: 2

EmS-szám:	tengerre káros anyagok: nem

ICAO/IATA-DGR:

Megnevezés:	aeroszolok,gyúlékony

UN-szám:	osztály: 2.1

- Előírások

A megjelölés használata kötelező!

Veszélyességi jelzés:

Veszélyességi megnevezés: rendkívül gyúlékony

A palack nyomás alatt áll. Közvetlen napsugárzástól és 50˚C felett hőmérséklettől óvni kell. Használat után sem szabad a palackot erőszakosan kinyitni, vagy elégetni. Nyílt lángba vagy izzó tárgyra permetezni tilos. Minden gyulladást okozó forrástól távol tartandó – dohányozni tilos. Gyermekek kezébe ne kerüljön.

R18: Használat közben robbanásveszélyes /nagyon gyúlékony gőz-légkeverék keletkezhet.

S23: az aeroszolt ne lélegezze be!

S51: Kizárólag jól szellőző helyeken használható.

R66 Ismételt bőrkontaktus esetén száraz, repedezett bőr kialakulhat.

R67: A keletkező pára álmosságot, kábultságot okozhat.

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károkat okozhat.

S56: A termék és a termék tartálya is problémás hulladékként kezelendő.

Kérjük, hogy a hulladék-újrafelhasználásra kizárólag teljesen kiürített flakonokat adjon be!

S26: szembejutáskor szemet azonnal alaposan kiöblíteni és orvossal konzultálni

- Egyéb adatok

Az osztályozás az EU-irányvonalai szerint történt.

Az eddigi kiadványok jelen kiadvánnyal érvényüket vesztik.

A 2.pontban említett R-értékek:

R36:	szemizgató

R 10 gyúlékony

R37 légzőszerveket izgathatja

R10:	gyúlékony

R11.          könnyen gyullad

R12:	rendkívül gyúlékony

R20/21    egészségre veszélyes belégzéskor és bőrbejutáskor

R36         szemizgató

R38:	bőrizgató hatású

R51/53:	mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károkat okozhat

R65:	egészségre ártalmas: lenyelve tüdőkárosodást okozhat

R66          Ismételt bőrkontaktus esetén száraz, repedezett bőr kialakulhat

R67:	a keletkező pára álmosságot, kábultságot okozhat

Ezek az adatok jelen ismereteinkre épülnek, azonban jogi vonatkozásban nem értelmezhetőek a termék tulajdonságára vonatkozó biztosítéknak.

A törvény előírásainak betartásáért mindenki egyénileg felel.