Biztonsági adatlap

# A 91/155/EGK-nek megfelelően

1.Termék- és cégmegjelölés

A termék megnevezése: 	Kúszórozsda oldószer 490 000 552 00

A gyártó adatai:

RIFAG Logistic GmbH

Voithstr. 7

D-89079 Ulm

Tel.: +49 731 9469-800

Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

Tel.: 06-80-20-11-99 / +36 1 476 64 64 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

éjjel-nappal hívható)

2. Összetétel / alkotórészekre vonatkozó adatok:

| CAS-szám Leírás Súly-% R tétel jele | 7664-38-2 Foszforsav 15-30 34 C | 77-92-9 Citromsav 1-5 - - | 9043-30-5 Nem ionos tenzid 1-5 36/38 Xi | 68155-78-2 Phosphonate 1-5 - - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Lehetséges veszélyek:

Xi izgató

| R38: | bőrizgató hatású |
| --- | --- |
| R41 | komoly szemsérülés veszély |

4. Elsősegély nyújtási intézkedések

Belélegzés esetén:  			Párolgó anyag vagy permet belégzésekor azonnal friss levegőt biztosítani. Erős torok izgalom esetén, forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés esetén: 	Bő vízzel 15 percig alaposan öblítsen, ha szükséges, keressen fel orvost!

Bőrrel való érintkezés esetén:	Vízzel lemosni.

Lenyelés esetén: 	Szájat kiöblíteni és nagy mennyiségű vizet inni. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén orvost keressen fel és vigye magával a biztonságtechnikai adatlapot

5. Tűzoltási intézkedések:

Alkalmas oltószerek: Víz, széndioxid, Por, hab

## Az anyag, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok által fellépő különös veszélyek

Az anyag nem gyúlékony. Tűz esetén gyúlékony gázok nem keletkeznek

## Tűzoltás esetén alkalmazandó különleges védőfelszerelés

A tűz mértékétől függően szellőzés független légzőkészülék.

Egyéb utalás: A kontaminált oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

6. Véletlen anyagkilépés esetén alkalmazandó intézkedések

Személyekre vonatkozó elővigyázatossági intézkedések: lásd még 8. pont alatt.

Szemkontaktus kerülendő. Vigyázat, csúszásveszély!

## Környezetvédelmi intézkedések

Nagyobb anyagmennyiség kiömlése után a kiömlött anyagot meg kell fékezni. Nem szabad hígítás nélkül a csatornarendszerbe engedni. A vízbe, talajvízbe, illetve talajba kerülést kerülni kell.

### Tisztítási eljárások

Folyadékkötő anyaggal (pl. univerzális kötőanyaggal) fel kell szedni, és a 13. pontban leírtak szerint el kell távolítani. Vízzel hígítható. A maradékot igen bő vízzel kell lemosni.

7. Kezelés és raktározás

Kezelés:		Az anyag , szembe, bőrre, ruházatra jutását kerülni kell.

Raktározás: 	A terméket csak eredeti csomagolásban, zárt állapotban szabad raktározni.   Alkalmas, zárt műanyag edényben szabad tárolni. Nem szabad csupasz betonpadlón raktározni.

8. Az anyagok káros hatásának korlátozása és személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:

Normál esetben nem szükséges

Kézvédelem:

Pihenőidő előtt és munkavégzés után kézmosás ajánlott. Neopren vagy nitril gumikesztyű.

Szemvédő:

Védőszemüveg oldalvédelemmel tömítéssel.

Testvédelem:

Nincs különleges utasítás.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: 	Folyékony

Szín:			sárga

Szag: 			jellegzetes

Fagyáspont:    		-30℃

Nyomás:  ca 23hPa(20℃)

Forráspont (ºC-ban):	100

Oldhatóság vízben: oldódik

Oldhatóság más oldószerben: na

Ph érték <1

Sűrűség: 1,12 kg/l

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő feltételek:	Nem ismeretesek Normál esetben stabil

Kerülendő anyagok:	Alkáli anyagokkal érintkezve heves reakció léphet fel.

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

Lenyelés, LD 50 patkány orális				 1530 mg/kg

Bőrkontaktus  LD50 nyúl: Foszforsav:                               2740 mg/kg

#### Szemkontaktus: izgató

Krónikus toxicitás:		Nem ismeretes

12. Környezetvédelmi  adatok

Perzisztencia és lebonthatóság:	A benne lévő tenzidek biológiailag lebomlanak.

Vízi toxicitás:	WGK 1 (önbecslés) enyhén veszélyes.

Nem szabad hígítás nélkül a csatornarendszerbe engedni. A vízbe, talajvízbe, illetve talajba kerülést kerülni kell.

Öko toxicitás:	Nem ismeretes

Szakszerű kezelés és használat esetén környezetvédelmi probléma nem várható.

13. Hulladékkezelési utasítások

Az anyagmaradékokat lehetőség szerint rendeltetésszerűen fel kell használni.

A csomagolóanyagot csak teljesen kiürített állapotban szabad a hulladék-újrafelhasználásnak beszolgáltatni.  EAK száma: 07 06 01

14. Szállításra vonatkozó információk

Általános adatok:

GGVSE/ADR/RID:

Megnevezés:	Izgató hatású sav.

UN-szám:3264	ADR osztály: 8	osztályzókód: 5A

Korlátolt mennyiség:80	veszélyességi cédula: 8  csomagolás csoport: III

GGVSee=IMGD:

Megnevezés:

UN-szám:3264	osztály: 8

EmS-szám:F-A, S-B	8

ICAO/IATA-DGR:

Megnevezés:

UN-szám:3264	osztály: 8 III

15. Előírások

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet inkl. EK irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) szerinti jelölés

Veszélyszimbólum:		Nem szükséges

Veszélyes összetevők: Ethanol <10%

Vízveszélyeztetési osztály:	2 vizekre veszélyes önbesorolás a VwVwS szerint

Gyermek kezébe ne kerüljön.

15. Egyéb adatok

Xi – izgató

Foszforsav

R jelek:

| R38: | bőrizgató hatású |
| --- | --- |
| R41 | komoly szemsérülés veszély |

S jelek:

| S 2 | Gyermek kezébe nem kerülhet |
| --- | --- |
| S26 | szembejutáskor szemet azonnal alaposan kiöblíteni és orvossal konzultálni |
| S39 | tömített védőszemüveg haszanálata |
| S46 | lenyelés esetén azonnal orvoshoz fordulni, etikett címkét, adatlapot vinni. |

Vizi veszélyesség: WGK 1 enyhén veszélyes (önbesorolás)

# Magyarázat

n.h: nem hatályos/nem használható

n.a. : nincs adat

MAK: maximális munkahelyi koncentráció

TRK: műszaki iránykoncentráció / BAT : biológiai munkahely tolerancia

VbF-éghető folyadékokról szóló rendelet / TRbF: éghető folyadékok műszaki szabályzata

WGK = vízveszélyességi osztály

WGK3= vizekre nagyon veszélyes WGK2=vizekre veszélyes WKG1=vizekre enyhén veszélyes

VOC-CH= Volatile organic compounds (szökő szerves kötések (VOCV))

AOX= adszorbeáló szerves halogénkötések

Jelen adatok a terméket a szükséges biztonsági előírások tekintetében hivatottak leírni, nem arra szolgálnak, hogy egy bizonyos tulajdonságot garantáljanak. Az adatok ismereteink mostani állásán alapszanak.

Szavatosság kizárva.