EK-biztonsági adatlap az EK 91/155/EGK iránymutatása szerint

Nyomtatási időpont: 2008. május 14.	átdolgozva: 2007. május 22.

- Termék- és cégmegjelölés

Termék megnevezése:	Réz spray    490 000 577 00

Gyártó:	Rifag Logistic GmbH

Voithstr. 7

D-89079 Ulm

Telefon:	0731-94690-800		Fax: 0731-94690-863

Vészhívószám:	09366-9071-0

Sürgősségi telefonszám

Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

Tel.: 06-80-20-11-99 / +36 1 476 64 64 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható)

- Összetétel/összetevők leírása

Hajtógáz: Propán / Bután gázkeverék

Veszélyes alkotóelemek:

| CAS-szám | Leírás | Súly-% | Jele | R-tétel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Propan/Butan | 50-60 | F+ | 12 |
| 64742-49-0 | Specialbenzin | <15 | F, Xn, N | 11, 38, 51/53, 65, 67 |

- Lehetséges veszélyek

Nagyon gyúlékony. Használat során robbanásveszély és nagyon gyúlékony gőz-légkeverék képződése léphet fel. Az egészégre veszélyes, lenyelés, belégzés esetén károsíthatja a tüdőt. Irritatív. Bőrizgató hatású. A környezetre veszélyes. Vízi organizmusokra mérgező, maradandóan káros hatása lehet a vizekre. A keletkező gázok álmosságot és kábultságot okozhatnak.

- Elsősegélynyújtási intézkedések

Belélegzés esetén: friss levegő, esetleg lélegeztetés.

Szemmel való érintkezés esetén: kontaktlencsét kivenni, a nyitott szemet 10 percig bő vízzel kell kiöblíteni, és orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: szappanos vízzel kell lemosni, majd bekrémezni.

Lenyelés esetén: nem szabad a hányást erőltetni, a sérültet nyugalomba kell helyezni orvoshoz kell fordulni.

- Tűzoltási intézkedések

Oltóanyag: szén-dioxid, hab, szárazoltószer.

A kifolyt anyagot nem szabad tiszta vízsugárral oltani.

Tűz esetén az ép dobozokat azonnal el kell távolítani a veszélyes területről, esetleg vízzel kell hűteni őket. Vigyázat repedésveszély! Robbanás veszély. A felhevült dobozokat vízpermettel hűteni.

- Véletlen anyagkilépés esetén alkalmazandó intézkedések

A kifolyt anyagot folyadékkötő anyaggal (pl. általános kötőanyaggal) fel kell szedni.

A rosszul záródó dobozokat ki kell válogatni, majd a „Hulladékkezelési utasítások” címszó alatt leírtak szerint kell eltávolítani.

- Kezelés és tárolás

Kezelés: Csak jól szellőztethető helyen szabad felhasználni. Gyulladást okozó forrásoktól távol tartandó – dohányozni tilos.

Tárolás: Napfénytől védett helyen tárolandó, a személygépkocsiban nem szabad az utastérben szállítani. A TRG* 300 (*nyomás alatt tárolt gázokra vonatkozó szabályzat), aeroszolokra vonatkozó előírásait be kell tartani. Csak jól szellőző helységben szabad tárolni. A tárolási hőmérséklet soha ne legyen 50˚C felett!

- Robbanásvédelem és személyi védőfelszerelés

Enthält Propan/Butan (AGW-Wert 1000 ppm), speciálbenzin(AGW-Wert 200 ppm).

Légzésvédő: rosszul szellőztethető térben történő használat esetén

Védőszemüveg: szükséges

Bőrvédelem: Alkalmas védőkesztyű.

Testvédelem:  Munka után és szünet előtt szappannal mosson kezet! Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

- Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma:	 Aerosol

Szín:	réz

Szag:	Jellegzetes

Állapotváltozás:	na

Lobbanás pont:	na

Gyulladási hőmérséklet:	>250℃

Robbanási határ:	alsó: 0,6 %	felső: nem mért

Gőznyomás (bar):	20˚C > 3,5	50℃: 7,0

Sűrűség 20˚C-on (g/cm3):	0,67

Oldódás 20˚C-on:	vízben oldhatatlan

PH-érték 20˚C-on:	 na

Viszkozitás 20˚C-on:	na

Egyéb adatok:	-.-

- Stabilitás és reakcióképesség

Termikus bomlástermékek:

Előírásnak megfelelő használat esetén nem keletkeznek.

Veszélyes bomlástermékek:

Előírásnak megfelelő használat esetén nem keletkeznek.

Veszélyes reakciók:

50˚C feletti hőmérséklet esetén a dobozok megrepedhetnek.

- Toxikológiai adatok

Az oldószer- és hajtógáz pára belégzése narkotikus tüneteket okozhat. A készítésről toxikus tulajdonságok nem ismeretesek.

- Környezetvédelmi adatok

Vízi veszélyességi fokozat (WGK) :2 (önbecslés. )

Lefolyóba vagy nyílt vízbe nem szabad beengedni.

- Hulladékkezelési utasítások

A helyi és hatósági előírásokat kérjük, vegye figyelembe. A részben kiürített sprayflakonokat a veszélyeshulladék-gyűjtőkbe kell juttatni.

A nem teljesen kiürített sprayflakonok:

Hulladékkulcsszám: 16 05 04  veszélyes anyagot tartalmazó gáz nyomótartályban

- Szállítási előírások

GGVSE/ADR/RID:

Megnevezés:	nyomógáz-csomagolás

UN-szám:1950	osztály: 2	osztályzókód: 5 F

Korlátolt mennyiség:	veszélyességi cédula: 2,1

GGVSee=IMGD:

Megnevezés:	aeroszolok

UN-szám:1950	osztály: 2

EmS-szám: F-D, S-U

ICAO/IATA-DGR:

Megnevezés:	aeroszolok,gyúlékony

UN-szám:1950	osztály: 2.1

- Előírások

A megjelölés használata kötelező!

Veszélyességi jelzés:

Veszélyességi megnevezés: F+ rendkívül gyúlékony

A palack nyomás alatt áll. Közvetlen napsugárzástól és 50˚C felett hőmérséklettől óvni kell. Használat után sem szabad a palackot erőszakosan kinyitni, vagy elégetni. Nyílt lángba vagy izzó tárgyra permetezni tilos. Minden gyulladást okozó forrástól távol tartandó – dohányozni tilos. Gyermekek kezébe ne kerüljön.

R18: Használat közben robbanásveszélyes /nagyon gyúlékony gőz-légkeverék keletkezhet.

| R52/53 | Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károkat okozhat. |
| --- | --- |

S23: az aeroszolt ne lélegezze be!

S51: Kizárólag jól szellőző helyeken használható.

S56: A termék és a termék tartálya is problémás hulladékként kezelendő.

Kérjük, hogy a hulladék-újrafelhasználásra kizárólag teljesen kiürített flakonokat adjon be!

- Egyéb adatok

Az osztályozás az EU-irányvonalai szerint történt.

Az eddigi kiadványok jelen kiadvánnyal érvényüket vesztik.

A 2.pontban említett R-értékek:

| R 11 | könnyen gyullad |
| --- | --- |

R12:	rendkívül gyúlékony

R20/21 /22     egészségre veszélyes belégzéskor és bőrbejutáskor

R38:	bőrizgató hatású

R51:	mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károkat okozhat

| R53 | : Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károkat okozhat. |
| --- | --- |

R65:	egészségre ártalmas: lenyelve tüdőkárosodást okozhat

| R67 | A keletkező pára álmosságot, kábultságot okozhat. |
| --- | --- |

# Magyarázat

n.h: nem hatályos/nem használható

n.a. : nincs adat

MAK: maximális munkahelyi koncentráció

TRK: műszaki iránykoncentráció / BAT : biológiai munkahely tolerancia

VbF-éghető folyadékokról szóló rendelet / TRbF: éghető folyadékok műszaki szabályzata

WGK = vízveszélyességi osztály

WGK3= vizekre nagyon veszélyes WGK2=vizekre veszélyes WKG1=vizekre enyhén veszélyes

VOC-CH= Volatile organic compounds (szökő szerves kötések (VOCV))

AOX= adszorbeáló szerves halogénkötések

Jelen adatok a terméket a szükséges biztonsági előírások tekintetében hivatottak leírni, nem arra szolgálnak, hogy egy bizonyos tulajdonságot garantáljanak. Az adatok ismereteink jelenlegi állásán alapszanak.

Szavatosság kizárva.