EK-biztonsági adatlap az EK 91/155/EGK iránymutatása szerint

Nyomtatási időpont: 2011. február 28.	átdolgozva: 2007. május 22.

- Termék- és cégmegjelölés

Termék megnevezése:	 Alváztisztító   490 001 297 00

Gyártó:	Rifag Logistic GmbH

Voithstr. 7

D-89079 Ulm

Telefon:	0731-94690-800		Fax: 0731-94690-863

Vészhívószám:	09366-9071-0

Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

Tel.: 06-80-20-11-99 / +36 1 476 64 64 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

éjjel-nappal hívható)

- Összetétel/összetevők leírása

Kémiai összetétel:

CAS-Nr.: Megnevezés: Gehalt % R-Sätze: Symbol:

7664-38-2 Phosphorsäure >30 34 C

7664-93-9 Schwefelsäure < 5 35 C

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol 1-5 36 Xi

24938-91-8 Nichtionische Tenside 5-10 22-41-50 Xn

85536-14-7 Anionische Tenside 1-5 22-35 C

- Lehetséges veszélyek

. Az egészégre veszélyes, lenyelés, belégzés esetén károsíthatja a tüdőt. Irritatív. Bőrizgató hatású. A környezetre veszélyes. Vízi organizmusokra mérgező, maradandóan káros hatása lehet a vizekre. A keletkező gázok álmosságot és kábultságot okozhatnak.

- Elsősegélynyújtási intézkedések

Belélegzés esetén: Kerüljük a belégzését. Ha belélegeztük , akkor azonnal menjünk friss levegőre . Erős köhögési inger esetén forduljunk orvoshoz.

Szemmel való érintkezés esetén: a nyitott szemet bő vízzel kell kiöblíteni, és orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: szappanos vízzel kell lemosni, majd bekrémezni.

Lenyelés esetén: A szájüreget alaposan öblítsük ki, és igyunk meg néhány pohár vizet. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén forduljunk orvoshoz.

- Tűzoltási intézkedések

Oltóanyag: szén-dioxid, hab, poroltószer..

Nem gyúlékony.

- Véletlen anyagkilépés esetén alkalmazandó intézkedések

A rosszul záródó dobozokat ki kell válogatni, majd a „Hulladékkezelési utasítások” címszó alatt leírtak szerint kell eltávolítani.

- Kezelés és tárolás

Kezelés: Csak jól szellőztethető helyen szabad felhasználni.

Tárolás: Ne tároljuk együtt élelmiszerrel .

- Robbanásvédelem és személyi védőfelszerelés

Légzésvédő: rosszul szellőztethető térben történő használat esetén.

Védőszemüveg:

Bőrvédelem: védőkesztyű( nitril vagy latex anyagú)

Testvédelem: Munka után és szünet előtt szappannal mosson kezet! Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

- Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma:	 Folyékony

Szín:	 színtelen

Szag:	jellegzetes

Állapotváltozás:

Gyulladási hőmérséklet:	n.a.

Robbanási határ:	alsó: n.a.	felső: n.a.

Gőznyomás (bar):	20˚C:  23 hPa

Sűrűség 20˚C-on:	1, 19 kg/l

Oldódás 20˚C-on:	oldható

PH-érték 20˚C-on:	 <1

Viszkozitás 20˚C-on:	n.a

- Stabilitás és reakcióképesség

Általában stabil. Alkáli anyagú termékekkel hevesen reakcióba lép.

- Környezetvédelmi adatok

Vízi veszélyességi fokozat (WGK): 2 (saját becslés)

Vízszennyező. Lefolyóba vagy nyílt vízbe nem szabad beleengedni.

- Hulladékkezelési utasítások

A helyi és hatósági előírásokat kérjük, vegye figyelembe. A részben kiürített sprayflakonokat a veszélyeshulladék-gyűjtőkbe kell juttatni.

A nem teljesen kiürített sprayflakonok:

Hulladékkulcsszám: 16 05 04  veszélyes anyagot tartalmazó gáz nyomótartályban

- Szállítási előírások

GGVSE/ADR/RID:

Megnevezés:	maró, savas anorganikus anyag

UN-szám:	osztály: 8	osztályzó kód:80

Korlátolt mennyiség:	veszélyességi cédula:8

GGVSee=IMGD:

Megnevezés:

UN-szám:	osztály:

EmS-szám:	tengerre káros anyagok: nem

ICAO/IATA-DGR:

Megnevezés:	aeroszolok, nem gyúlékony

UN-szám:	osztály: 2,2

Az osztályozás az EU-irányvonalai szerint történt.

Az eddigi kiadványok jelen kiadvánnyal érvényüket vesztik.

# Magyarázat

n.h: nem hatályos/nem használható

n.a. : nincs adat

MAK: maximális munkahelyi koncentráció

TRK: műszaki iránykoncentráció / BAT : biológiai munkahely tolerancia

VbF-éghető folyadékokról szóló rendelet / TRbF: éghető folyadékok műszaki szabályzata

WGK = vízveszélyességi osztály

WGK3= vizekre nagyon veszélyes WGK2=vizekre veszélyes WKG1=vizekre enyhén veszélyes

VOC-CH= Volatile organic compounds (szökő szerves kötések (VOCV))

AOX= adszorbeáló szerves halogénkötések

Ezek az adatok jelen ismereteinkre épülnek, azonban jogi vonatkozásban nem értelmezhetőek a termék tulajdonságára vonatkozó biztosítéknak.

A törvény előírásainak betartásáért mindenki egyénileg felel.