BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2006. november 22.

- A készítmény neve: WD-40 aeroszol

- Cikkszáma: 490 000 395 00

Termékleírás: kenőanyag

Gyártó: WD-40 Company Ltd. 1061 Cudahy Place (92110) PO. Box 80607

San Diego, Kalifornia, USA

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. / Postacím: 1450 Budapest, Pf. 36.

Tel: 476-6464 , 06-80-20-11-99Fax: (06-1) 476-1138

2. Összetétel: magasan finomított ásványolajat tartalmaz

Veszélyes anyag tartalom:

CAS EINECS Megnevezés % Veszélyjel R- mondat

szám szám

64742-48-9 65-150-3 Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz

60-100 Xn 10-65-66

124-38-9 204-696-9 széndioxid 1-5 - -

3. Veszélyesség szerinti besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyszimbólum: –

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

S56 Az anyagot és edényzetét különleges, veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell szállítani.

S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az

edényzetet vagy a címkét.

4. Elsősegélynyújtás

Lenyelés esetén: a sérülttel itassunk vizet, vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait

meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Aspirációs veszély! Hánytatni tilos!

A helyszínre azonnal hívjunk orvost. Mutassuk meg a címkét az orvosnak.

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a

szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a

sérültet kísérjük szakorvoshoz.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos

folyóvízzel.

Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva

fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panasz esetén orvossal konzultáljunk.

Útmutatás az orvosnak: tüneti kezelés

5. Tűzveszélyesség

5.1. Tűzoltás: Tűzoltáshoz poroltót, CO2-t, habot kell használni, kiterjedt tűz porlasztott

vízzel oltható. Nem alkalmazható oltószer: erős vízsugár.

Hő hatására az aeroszol palackok repedésveszélye áll fenn, ezért a veszélyeztetett

helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell és el kell távolítani a veszélyzónából.

Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx és korom.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

5.2. Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és

az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs

légzésvédő használata kötelező.

5.3 A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és oltóvíz megsemmisítéséről az

előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.

6. Óvintézkedés baleset esetén

6.1. Személyi védelem

Megfelelő szellőztetést biztosítani. A munkatérben csak a mentésben részt vevő

személyek tartózkodhatnak. Olajálló védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli,

védőszemüveg, gőzök és/vagy veszélyes bomlástermékek keletkezésének veszélye

esetén légzésvédelem használata kötelező.

6.2. Kiömlés esetén

A szivárgó flakonokat selejtezzük ki. A szennyezett felületeket mosószert

tartalmazó vízzel le kell mosni, oldószerek használatát kerülni kell.

A szivárgó és üres flakonokat veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes

hulladék elszállítására és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni.

Megsemmisítés: hatósági előírások szerint.

Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és

üzemeltetők értesítendők.

6.3. Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni tilos.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Csak jól szellőztetett helyen használható. Gyújtóforrástól távol tartandó, tilos

a dohányzás! Nyílt lángra, vagy izzó felületre ne permetezzük. Munka közben enni,

inni nem szabad.

2

Tárolás: Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, 50 °C alatti hőmérsékleten tárolandó.

Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos! A közvetlen napsugárzástól védeni

kell. Gyermekek elől el kell zárni. Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól

elkülönítve tárolandó. A flakont kiszúrni vagy elégetni még üres állapotban is tilos!

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. Műszaki intézkedések

Megfelelő hatásfokú szellőztetés mellett alkalmazzuk.

8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

olajköd (ásványi) MK - érték: 5 mg/m3

A légtérszennyezettség koncentrációját szükség esetén levegőmérésekkel kell

ellenőrizni.

8.3.Egyéni védelem

Testfelület: olajjal szemben ellenálló anyagból készült védőruha és védőeszköz

(védőkesztyű, védőszemüveg) használata szükséges.

Légzésvédelem: zárt térben, elégtelen hatásfokú szellőzés esetén, nagyobb felület

kezelésekor, a légzésvédelem biztosítása is indokolt.

Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos.

8.4.Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény permetének szóródását, ruházatra,

bőrre, szembe való jutását, az aeroszol belégzését.

Munka közben étkezni, dohányozni nem szabad.

A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás

szükséges.

9. Fizikai-kémiai jellemzők

Fizikai állapot:

halmazállapot: aeroszol

szín: világos borostyán

szag: jellemző

Forráspont: 148 °C (min) 760 mm Hg

Lobbanáspont: 44 °C (nyílt téri)

Gőzsűrűség: >1 (levegő=1)

Illékonyság: 78 % (térf. alapján)

Oldhatóság vízben: nem oldódik

Relatív sűrűség: 0,817 @ 21°C

10. Stabilitás és reakciókészség

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek.

3

Stabilitás és reaktivitás: normál körülmények között stabil.

Veszélyes bomlástermékek: COx és más mérgező gőzök.

Távoltartandó anyagok: Erős oxidálószerek.

11. Toxikológiai információk

Enyhe bőr- és szemizgató hatású. Ismételt bőrexpozíciója a bőr zsírtalanítását

okozhatja.

Lenyelés esetén a készítmény aspiráció esetén a tüdőbe jutva kémiai tüdőgyulladást

okozhat.

A gyártó adata szerint a készítmény az OSHA, IARC és a Nemzeti Toxikológiai

Program (USA) által rákkeltő, vagy potenciálisan rákkeltő hatásúnak minősített

komponenst nem tartalmaz.

12. Ökotoxikológiai adatok:

A készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni tilos.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm.

rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt

leírtakat.

EWC-kódszám: 15 01 04 (fém csomagolási hulladékok).

EWC-kódszám: 13 02 08 (egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok).

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID osztály: 2.5A nem gyúlékony aeroszolok

UN-szám: 1950

megnevezés: aeroszolok.

15. Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1. Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet

13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüMKöM

együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel

kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.

15.2. Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri

rendeletek.

15.3. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

4

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

15.4. Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16. Egyéb

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített

biztonsági adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk,

adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a

kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.